Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на изготовление планов производства работ и технологических карт на работы на высоте

Для организации производства работ на высоте должны быть разработаны планы производства работ (ППР) на высоте, выполняемых на рабочих местах с меняющимися по высоте рабочими зонами (нестационарные рабочие места), разработаны и утверждены технологические карты на производство работ; ограждение места производства работ, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков), использование средств коллективной и индивидуальной защиты.

К содержанию ППР на высоте предъявляются требования в соответствии с Приложением № 6 к «Правилам по охране труда при работе на высоте», утвержденным приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н:

1. В план производства работ на высоте (далее - ППР на высоте) определяются и указываются:

а) первоочередное устройство постоянных ограждающих конструкций;

б) временные ограждающие устройства;

в) используемые средства подмащивания, в том числе лестницы, стремянки, настилы, туры, леса;

г) используемые грузоподъемные механизмы, люльки подъемников (вышек);

д) системы обеспечения безопасности работ на высоте и входящая в них номенклатура устройств, приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты работников от падения с высоты и потребность в них;

е) номенклатура средств по защите работников от выявленных при оценке условий труда опасных и вредных условий труда - шума, вибрации, воздействия других опасных факторов, а также вредных веществ в воздухе рабочей зоны;

ж) места и способы крепления систем обеспечения безопасности работ на высоте;

з) пути и средства подъема работников к рабочим местам или местам производства работ;

и) средства освещения рабочих мест, проходов и проездов, а также средства сигнализации и связи;

к) требования по организации рабочих мест с применением технических средств безопасности и первичных средств пожаротушения;

л) требования по санитарно-бытовому обслуживанию работников.

2. В ППР на высоте отражаются требования по:

а) обеспечению монтажной технологичности конструкций и оборудования;

б) снижению объемов и трудоемкости работ, выполняемых в условиях производственной опасности;

в) безопасному размещению машин и механизмов;

г) организации рабочих мест с применением технических средств безопасности.

3. В целях предупреждения опасности падения конструкций, изделий или материалов с высоты при перемещении их грузоподъемным краном или при потере устойчивости в процессе их монтажа или складирования в ППР на высоте указываются:

а) средства контейнеризации и тара для перемещения штучных и сыпучих материалов, бетона и раствора с учетом характера перемещаемого груза и удобства подачи его к месту работ;

б) способы строповки, обеспечивающие подачу элементов в положение, соответствующее или близкое к проектному;

в) приспособления (пирамиды, кассеты) для устойчивого хранения элементов конструкций;

г) порядок и способы складирования изделий, материалов, оборудования;

д) способы окончательного закрепления конструкций;

е) способы временного закрепления разбираемых элементов при демонтаже конструкций зданий и сооружений;

ж) способы удаления отходов и мусора;

з) защитные перекрытия (настилы) или козырьки при выполнении работ по одной вертикали.

4. В ППР на высоте с применением машин (механизмов) предусматриваются:

а) выбор типов, места установки и режима работы машин (механизмов);

б) способы, средства защиты машиниста и работающих вблизи людей от действия вредных и опасных производственных факторов;

в) величины ограничения пути движения или угла поворота машины;

г) средства связи машиниста с работающими (звуковая сигнализация, радио- и телефонная связь);

д) особые условия установки машины в опасной зоне.

5. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током в ППР на высоте включаются:

а) указания по выбору трасс и определению напряжения временных силовых и осветительных электросетей, ограждению токоведущих частей и расположению вводно-распределительных систем и приборов;

б) указания по заземлению металлических частей электрооборудования и исполнению заземляющих контуров;

в) дополнительные защитные мероприятия при производстве работ с повышенной опасностью и особо опасных работ.

6. В ППР на высоте предусматривают дополнительные мероприятия, выполняемые при совмещенных работах, при работах в условиях работающего производства, вблизи сооружений, коммуникаций, работающих установок.

ППР и технологические карты на работы повышенной опасности должны разрабатываться специалистами, имеющими опыт работы в разработке проектов производства работ, а также прошедшими подготовку и аттестованными в области охраны труда и промышленной безопасности.

Описание объекта

| Адрес объекта | г. Красноярск, ул. Сибирская, 92 Фанпарк «Бобровый лог» |
| --- | --- |
| Наименование объекта | Пассажирская подвесная канатно-кресельная дорога К-1 |
| Основание для производства работ | Проведение работ на высокорасположенных элементах оборудования в соответствии с Руководством, инструкциями по эксплуатации оборудования |
| Вид работ | Планово-предупредительные, ремонтные работы; Работы по обслуживанию, очистке, ремонту оборудования, кровель; Аварийные ремонтные работы |
| Требования к качеству, техническим характеристикам, характеристикам безопасности, иные показатели к работам | Подрядчик обеспечивает изготовление ППР и ТК в соответствии с требований «Правил по охране труда при работе на высоте», утвержденных приказом Минтруда России от 28 марта 2014 г. № 155н |

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер по ОТ 				____________________ /Н.В. Гончарова/

Перечень регламентных работ

на подвесной канатно-кресельной дороге К-1

Регламент разработан в соответствии с гл. 3, Руководства по эксплуатации четырехместной кресельной канатной дороги К-1 (145К-РЭ).

I. Ежедневный контроль

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Места посадки/высадки, а также входы/выходы на станции | Проверить и привести в порядок. | Машинист-оператор |
|  | Знаки и указатели. | Проверить, при необходимости привести в порядок. | Машинист-оператор |
| 1 | Главный редуктор | См. руководство по эксплуатации ф-ы Lohmann | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Карданные валы |
|  | Проверить карданные валы | На наличие нехарактерных шумов | Слесарь-ремонтник |
| 3 | Рабочий тормоз |
|  | Проверить функционирование | Включить кнопку Экстренного СТОПа ("NOT-AUS") | Инженер по слабым токам |
|  | Проверить тормозные поверхности и тормозные накладки | Должны быть сухими, чистыми и без масла на поверхности | Слесарь-ремонтник |
| 4 | Проверить работу концевых выключателей | Включить вручную | Инженер по слабым токам |
| 5 | Проверить визуально гидравлические магистрали на герметичность |  | Слесарь-ремонтник |
| 6 | Проверить макс, допустимое рабочее давление | 180 бар | Слесарь-ремонтник |
| 7 | Аварийный тормоз |
|  | Проверить функционирование | Включить кнопку Аварийного СТОПа ("GEFAHR-AUS") | Инженер по слабым токам |
|  | Проверить тормозные поверхности и тормозные накладки | Должны быть сухими, чистыми и без масла на поверхности | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить работу концевых выключателей | Включить вручную | Инженер по слабым токам |
|  | Проверить визуально гидравлические магистрали на герметичность |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить макс. Допустимое рабочее давление | 180 бар | Слесарь-ремонтник |
| 8 | Подшипниковый узел приводного шкива |
|  | Общий контроль |  |  |
|  | Проверить узел | На шумы при работе, параллельность вращения в плоскости, биение и т.д. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить узел | На герметичность | Слесарь-ремонтник |
| 9 | Подшипниковый узел обводного шкива |
|  | Общий контроль |  |  |
|  | Проверить узел | На шумы при работе, параллельность вращения в плоскости, биение и т.д. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить узел | На герметичность | Слесарь-ремонтник |
| 10 | Натяжная тележка |
|  | Проверить положение натяжной тележки |  | Слесарь-ремонтник |
| 11 | Опоры |
|  | Проверить площадки поручни, подъемные лестницы, и технологические траверсы | При пробном пуске | Слесарь-ремонтник |
| 12 | Роликовые балансиры |
|  | Проконтролировать нормальноевращение роликов | Визуально при пробном пуске («Руководство по эксплуатации», раздел 10.3.1). | Слесарь-ремонтник |
|  | Проконтролировать нормальную работу комбинированных роликовых балансиров или роликовых балансиров с направляющим роликом | Проверить на отсутствие нехарактерных шумов на слух при пробном пуске | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить ролики на отсутствие нехарактерных шумов при работе | При пробном пуске «на слух» | Слесарь-ремонтник |
|  | Удалить налипший снег и лед | Перед началом эксплуатации с пассажирами | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
|  | Проверить безопасные расстояния (от строений, от земли) | Во время контрольной поездки | Слесарь-ремонтник |
| 13 | Ролики |
|  | Проконтролировать нормальное вращение роликов | Резиновые бандажи роликов на отсутствие колебаний в вертикальной и горизонтальной плоскости. | Слесарь-ремонтник |
| 14 | Средства подвижного состава |
|  | После бури произвести контроль средств подвижного состава на наличие повреждений | Наличие деформации и т.д. | Машинист-оператор |
| 15 | Подвеска (кресла серии Е98) |
|  | Проверить свободу хода подвески | Подвеска не должна касаться пристанционных устройств Подвеска должна проходить отвесно | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник |
| 16 | Зажим |
|  | Общий контроль на входе / выходе | При пробном пуске - визуальный контроль всех зажимов. При возникновении проблем, см. «Руководство по эксплуатации», разд. 13 (зажим) | Машинист-оператор |
|  | Удалить налипший снег и лед |  | Машинист-оператор |
| 17 | Гидравлика тормозов |
|  | Соединения магистралей на наличие течи | визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить давление открытия тормозов | Тормоза: от 100 до 140 bar | Слесарь-ремонтник |
| 18 | Гидронатяжка |
|  | Соединения магистралей на наличие течи | визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить рабочее давление |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проконтролировать индикацию |  | Слесарь-ремонтник |
| 19 | Гидравлика турникетов |
|  | Соединения магистралей на наличие течи | Визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Наличие нехарактерных шумов и вибрации |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить уровень гидравлической жидкости |  | Слесарь-ремонтник |
| 20 | Несущая конструкция |
|  | Общий контроль |  | Машинист-оператор |
|  | Удалить налипший снег и лед |  | Машинист-оператор |
| 21 | Место сцепки/расцепки |
|  | Общий контроль |  | Машинист-оператор |
|  | Проверить функционирование внешней направляющей (трубы) | На правильность функционирования | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
|  | Контроль образования наледи, снега, посторонних предметов (инструментов и т.п.) | Удалить снежный, ледяной налет и посторонние предметы | Машинист-оператор |
| 22 | Колесный транспортер |
|  | После снежных бурь и при чрезвычайно низких температурах проверять устройства колесного транспортера на примерзание |  | Машинист-оператор |
|  | Проверять колеса транспортера | Все колеса должны хорошо вращаться | Слесарь-ремонтник |
| 23 | Опорные узлы колес |
|  | Проверять опорные узлы колес | На наличие нехарактерных шумов и нагревание | Слесарь-ремонтник |
| 24 | Ролики на станциях |
|  | Проверять ролики и направляющие | На чистоту и смазку | Слесарь-ремонтник |
|  | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 10 «Роликовые балансиры» |  | Слесарь-ремонтник |
| 25 | Устройство контроля усилия зажима |
|  | Проверить место проведения замера на чистоту и отсутствие смазки | В случае необходимости – почистить | Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
|  | Осторожно удалить снежный и ледяной налет |  | Машинист-оператор Инженер по слабым токам |
| 26 | Стрелки |
|  | Проверять легкость приведения в действие | вручную | Машинист-оператор |
| 27 | Связь |
|  | Система оповещения | Проверить работу | Инженер по слабым токам |
|  | Телефонная связь | Проверить работу | Инженер по слабым токам |
| 28 | Зарядные устройства и аккумуляторы |
|  | Проверить функционирование и индикацию | Визуально | Инженер по слабым токам |
| 29 | Электрооборудование |  |
|  | ВРУ, силовое и вспомогательное электрооборудование ШУ | Визуальный осмотр | Инженер-электрик |

II. Еженедельный контроль включает в себя помимо ежедневных работ:

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный редуктор | См. руководство по эксплуатации ф-ы Lohmann | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Привод тахогенератора (с контролем обратного хода) |
|  | Проверка состояния тахогенераторов | Визуальный контроль привода тахогенератора | Инженер по слабым токам |
|  |  | Проверить прижимное усилие фрикционного диска (поз. 23) | Инженер по слабым токам |
|  |  | Функциональный контроль выключателя обратного хода | Инженер по слабым токам |
| 3 | Аварийный привод |
|  | Функциональный контроль готовности к работе | Проверить зарядное устройство Проверить аккумуляторы Запустить двигатель | Инженер по слабым токам Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 4 | Рабочий тормоз |
|  | Проверить толщину тормозной накладки | Проверить износ тормозных накладок | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить зазор тормозных колодок | На обеих тормозных колодках Зазор 2-3 мм | Слесарь-ремонтник |
|  | Подвижные детали | На легкость хода, при необходимости - смазка и очистка | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить усилие предварительного сжатия пружины размера «X» при закрытом тормозе | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 6.1.5.6 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверка работы с помощью ручного насоса |  | Слесарь-ремонтник |
| 5 | Аварийный тормоз |
|  | Проверить зазор тормозных колодок | На обеих тормозных колодках Зазор должен составлять 1,5 - 2 мм | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить толщину тормозных колодок | Проверить износ тормозных накладок | Слесарь-ремонтник |
|  | Подвижные детали | На легкость хода, при необходимости - смазка и очистка | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить сжатие пружинных пакетов при зажатом тормозе | регулировка пакетов тарельчатых пружин | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить функциональность тормоза | Механический аварийный СТОП "GEFAHR-AUS") | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить включение тормоза с помощью ручного насоса |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить тарельчатые пружины | На наличие обрыва, коррозии | Слесарь-ремонтник |
| 6 | Гидравлический аварийный привод |
|  | Проверить уровень гидравлической жидкости в масляном баке |  | Слесарь-ремонтник |
| 7 | Гидравлика тормозов |
|  | Шаровые краны гидравлической системы | Функциональный контроль | Слесарь-ремонтник |
|  | Наличие нехарактерных шумов и вибрации |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Уровень гидравлической жидкости |  | Слесарь-ремонтник |
| 8 | Гидронатяжка |
|  | Наличие нехарактерных шумов и вибрации |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Уровень гидравлической жидкости |  | Слесарь-ремонтник |
| 9 | Гидравлика турникетов |
|  | Наличие нехарактерных шумов и вибрации |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить уровень гидравлической жидкости |  | Слесарь-ремонтник |
| 10 | Колесный транспортер |
|  | Проверить давление воздуха | Регулировка мест сцепки / расцепки см. «Руководство по эксплуатации», гл. 18 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить прижимание колес к опорной поверхности зажимов | Регулировка мест сцепки / расцепки см. «Руководство по эксплуатации», гл. 18 | Слесарь-ремонтник |
|  | Конечные выключатели отцепления со стороны выезда | Функциональный контроль | Инженер по слабым токам |
|  | Конечные выключатели зажим закрыт со стороны въезда | Функциональный контроль | Инженер по слабым токам |
|  | Перекоса кресла въезд/выезд | Функциональный контроль | Инженер по слабым токам |
|  | Контроль положения каната | Функциональный контроль | Инженер по слабым токам |
|  | Концевые выключатели стрелки депо | Функциональный контроль | Инженер по слабым токам |
| 11 | Станционные ролики |
|  | См. («Руководство по эксплуатации», гл. 10 «Роликовые балансиры». |  | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 12 | Шкаф управления |
|  |  | Осмотр, чистка изоляции | Инженер по слабым токам |

III. Ежемесячный контроль включает в себя помимо еженедельных работ:

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Главный редуктор | См. руководство по эксплуатации ф-ы Lohmann | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Карданные валы |
|  | Смазать карданные валы | Через масленки | Слесарь-ремонтник |
| 3 | Аварийный привод |
|  | Проверить количество топлива | Топливный бак должен быть полным | Машинист-оператор |
|  | Зарядное устройство | Проверка функционирования и индикации | Инженер по слабым токам |
|  | Аккумуляторы | Проверка напряжения. Проверка нагрузочной вилкой | Инженер по слабым токам |
|  | Пробный пуск дороги | 20-30 мин. | Машинист-оператор |
| 4 | Гидроцилиндры |
|  | Проверить поршневые штоки на наличие повреждений | Например, трещины, царапины | Слесарь-ремонтник |
|  | Контроль наружной течи |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Провести защиту от коррозии поршневых штоков |  | Слесарь-ремонтник |
| 5 | Натяжная тележка |
|  | Проверить функционирование контрольного выключателя конечного положения | Путем включения | Инженер по слабым токам |
| 6 | Опоры и фундаменты |
|  | Визуальный контроль площадок, поручней, подвесок, подъемных скоб и лестниц на наличие трещин в сварных швах | Не допускаются трещины в сварных швах | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 7 | Роликовые балансиры |
|  | Проверить ролики | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 10.4.2 | Слесарь-ремонтник |
|  | Роликовые балансиры и коромысла, устройства отклонения каната, болты и стопорные элементы оси, положение и крепление роликов и т.п. | Визуально проверить состояние | Слесарь-ремонтник |
|  | Комбинированные роликовые балансиры с направляющими роликами и пружинами сжатия проверить на наличие обрывов пружин. | Визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Проконтролировать позицию и крепление блокировочных устройств с ломающимся проводником и ограничительных уголков или выключателей RPD | Визуально | Инженер по слабым токам |
| 8 | Ролики Каждый месяц (примерно через каждые 250 раб, часов) |
|  | Проверить подшипниковые узлы роликов на наличие выступания на поверхность жировой смазки Выступание темной жировой смазки является явным признаком повреждения подшипника | Визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Контроль состояния резинового бандажа на наличие: разъедания из-за применения неподходящих смазочных средств, изменение формы, образования плоских мест (например, из-за блокировки ролика), износ канавки (ширина, глубина, эксцентриситет), скопление жировой смазки в канавке каната; трещины поперек канавки каната не допускаются, контроль увеличения жесткости, науглероживание (цементация) (например, вследствие перегрева) | Допускаются к применению только резиновые бандажи фирмы «Доппельмайр»! | Слесарь-ремонтник |
|  | Контроль на наличие трещин на корпусе ролика рядом с пазом пружинного кольца, трещин и деформации на корпусе ролика и ребордах, контроль правильного положения пружинных колец в пазу. | Трещины не допускаются! | Слесарь-ремонтник |
|  | Визуальный контроль: Контроль правильной посадки пружинных колец в канавке пружинного кольца корпуса ролика. Контроль плохо закрепленных реборд (не допускаются!). Признаками подобных неисправностей являются: осевое биение реборды во время работы, резиновые опилки от чрезмерного износа бандажа у реборды. Образование зазора между бандажом и ребордой. | При наличии нескольких перечисленных признаков следует: Обстучать реборды пластмассовым молотком (плохо закрепленные реборды дребезжат) Измерить расстояние между внешними ребордами и сравнить с новым роликом. | Слесарь-ремонтник |
| 9 | Блокировочное устройство |
|  | Проверка крепления блокировочных устройств с ломающимся проводником | Визуально проконтролировать позицию и крепление блокировочных устройств с ломающимся проводником | Инженер по слабым токам |
| 10 | Профилактическая и монтажная подвеска |
|  | Проверить корзину подвески на наличие трещин | Визуально | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
|  | Проверить болты и стопорные элементы на прочность затяжки и состояние | При необходимости заменить | Слесарь-ремонтник |
|  | Приспособление Akjaсодержать в безупречном состоянии | Проверить на наличие трещин | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
|  | Проверить болтовые соединения и пояса безопасности |  | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
| 11 | Зажим |
|  | Проверить зажимные ролики | См. «Руководство по эксплуатации», раздел 13. Износ | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить клапаны зажимов | См. «Руководство по эксплуатации», раздел 13. Износ | Слесарь-ремонтник |
|  | Визуальный контроль специальных инструментов |  | Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
|  | После окончания зимнего и летнего сезона: Крепежные элементы всех зажимов проверить на прочность затяжки. Проверить усилие отцепляющего ролика. |  | Слесарь-ремонтник |
| 12 | Гидравлика аварийного привода |
|  | Проверить наличие конденсата | Слить из масляного поддона | Машинист-оператор |
|  | Проверить состояние гидравлического масла | См. «Руководство по эксплуатации», данные в гл. 16 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить фильтры | На загрязнение | Слесарь-ремонтник |
| 13 | Гидравлика тормозов |
|  | Проверить наличие образования конденсата | Слить из масляного поддона | Машинист-оператор |
|  | Проверка гидравлического масла | См. «Руководство по эксплуатации», данные в гл. 16 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить фильтры на наличие загрязнения | Обратить внимание на электрическую / оптическую индикацию загрязнения | Слесарь-ремонтник |
|  | Промыть гидравлическую систему и фильтры | Длительность промывания 15 минут на каждую тормозную систему | Слесарь-ремонтник |
| 14 | Гидронатяжка |
|  | Проверить образование конденсата | Слить из масляного поддона | Машинист-оператор |
|  | Контроль насыщения - заполнение силикагелем во влагопоглощающем фильтре | См. «Руководство по эксплуатации», данные в гл. 16 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверка гидравлического масла | См. «Руководство по эксплуатации», данные в гл. 16 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить фильтры | На загрязнение | Слесарь-ремонтник |
| 15 | Гидравлика турникетов |
|  | Проверить состояние гидравлического масла | См. «Руководство по эксплуатации», данные в гл. 16 | Слесарь-ремонтник |
| 16 | Посадочные турникеты |
|  | Проверить усилие закрытия турникетов |  | Инженер по слабым токам |
|  | Проверить регулировку концевых выключателей |  | Инженер по слабым токам |
|  | Смазать подшипники валов | Через все масленки | Слесарь-ремонтник |
|  | Шарнирные соединения пускового механизма не требуют обслуживания |  |  |
| 17 | Место сцепки/расцепки |
|  | Проверить болты, особенно регулировочные болты и контргайки | На прочность затяжки и возможные повреждения | Слесарь-ремонтник |
| 18 | Натяжение клиновых ремней |
|  | Проверить предварительное натяжение и износ клиновых ремней | При необходимости произвести их подтяжку | Слесарь-ремонтник |
| 19 | Ролики на станциях |  |  |
|  | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 10 «Роликовые балансиры» |  | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник |
| 20 | Устройство контроля расцепления зажима (зажим не открыт) |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Слесарь-ремонтник |
| 21 | Зажим закрыт перед стартом |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Слесарь-ремонтник |
| 22 | Устройство контроля усилия зажима |
|  | Проверить место проведения замера | см. «Руководство по эксплуатации», Формуляр протокола по проведению испытания усилия зажима гл. 13 «Зажим» | Инженер по слабым токам |
|  | Отключение при выезде контрольного зажима | см. Инструкцию по электрической части | Инженер по слабым токам |
| 23 | Устройство контроля зацепления зажима и контроль диаметра каната +10% |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Инженер по слабым токам Слесарь-ремонтник |
| 24 | Диафрагмы |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Слесарь-ремонтник |
| 25 | Положение каната по вертикали и горизонтали. |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Инженер по слабым токам |
| 26 | Система контроля прохождения подвесок |
|  | Проверить расстояния выключателей по датчику по отношению к подвескам и зажимам | См. «Руководство по эксплуатации», «Регулировку мест сцепки / расцепки» в гл. 18 Контроль датчиков «Беро». Контроль антиколизионной системы | Инженер по слабым токам |
| 27 | Контроль положения стрелок |
|  | Функциональный контроль | Путем приведения в действие вручную | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверка устройств контроля стрелок |  | Инженер по слабым токам |
| 28 | Шкаф управления |
|  |  | Осмотр, протяжка клеммных соединений | Инженер по слабым токам |
| 29 | Шкаф управления (0,4кВ) | Осмотр, протяжка соединений | Инженер-электрик(0,4кВ) Инженер-слаботочник(24В) |
| 30 | Главный двигатель | См. Машины постоянного тока DMI Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию АВВ | Инженер-электрик |

IV. Контроль каждые 3 месяца

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подвески (4Е98) |
|  | Смазать головку подвески | См. «Руководство по эксплуатации», точные данные в п. 12 | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Гидронатяжка |
|  | Проверка системы |  | Инженер по слабым токам |
| 3 | Главный двигатель | См. Машины постоянного тока DMI Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию АВВ | Инженер-электрик |

V. Контроль каждые полгода

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий тормоз |
|  | Удаление воздуха | удаление воздуха из гидравлики тормозов | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Аварийный тормоз |
|  | Удаление воздуха | удаление воздуха из гидравлики тормозов | Слесарь-ремонтник |
| 3 | Натяжная тележка |
|  | Смазать опорные ролики | Перед началом и по окончании сезона | Слесарь-ремонтник |
| 4 | Несущая конструкция |
|  | Смазать направляющую небольшим количеством смазки | Для консервации | Слесарь-ремонтник |
| 5 | Станционные ролики |
|  | См. «Руководство по эксплуатации», главу 10 «Роликовые балансиры» |  | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 6 | Устройство контроля усилия зажима |
|  | Калибровка устройства контроля усилия зажима | С помощью калибровочного прибора | Инженер по слабым токам |
| 7 | Стрелки |
|  | Смазывать шарнирные соединения и стрелки |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Смазывать направляющие стрелок небольшим количеством смазки |  | Слесарь-ремонтник |
| 8 | Накопитель |
|  | Смазывать направляющий рельс небольшим количеством смазки | Для консервации | Слесарь-ремонтник |
| 9 | Выпрямитель тока (подзарядное устройство) |
|  | Проверка | Вскрытие, чистка, визуальный контроль | Инженер по слабым токам |
| 10 | Тахогенератор |
|  | Проверка щеток |  | Инженер по слабым токам |

VI. Ежегодный контроль

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Карданные валы |
|  | Проверить шарниры и профильные детали карданных валов | На наличие износа | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить зазоры карданных валов | Продольный зазор должен составлять мин 20 мм | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить резьбовые соединения карданных валов | На прочность затяжки * | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Привод тахогенератора (с устройством контроля обратного хода) |
|  | Общий контроль |  |  |
|  | Разобрать отключающую кулису устройства контроля обратного хода | Тонким слоем нанести на поверхность смазку Silamin60000 | Инженер по слабым токам |
| 3 | Рабочий тормоз |
|  | Провести испытание тормоза со средствами подвижного состава и балластом (без людей) |  | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник |
|  | Провести контроль тормозного усилия | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 6, п.6.1.5.7. | Слесарь-ремонтник |
| 4 | Аварийный тормоз |
|  | Провести испытание тормоза со средствами подвижного состава и грузами (без людей) |  | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник |
| 5 | Приводной шкив |
|  | Общий контроль |  | Слесарь-ремонтник |
| 6 | Обводной шкив |
|  | Общий контроль |  | Слесарь-ремонтник |
| 7 | Опоры |
|  | Все опоры проверить на наличие деформаций, трещин, отсутствующих болтов и ржавчины. | Не допускается деформация, трещины, отсутствие болтов и ржавчина. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить все сварные швы визуально на наличие трещин и коррозии. | Трещин и коррозии быть не должно. | Слесарь-ремонтник |
| 8 | Фундаменты |
|  | Проверить фундаменты опор на наличие трещин, сдвигов и прочих повреждений. | Не должно быть трещин, сдвигов и прочих повреждений. | Слесарь-ремонтник |
|  | Если это оговорено в плане фундаментов, то должна быть выполнена подливка на фундаменте. |  | Слесарь-ремонтник |
| 9 | Роликовые балансиры |
|  | Проверить положение каната | см. «Руководство по эксплуатации», главу 10.3.1 | Слесарь-ремонтник |
|  | Контроль наличия: Трещин, Деформации, Износа Коррозии у роликовых балансиров | Визуально | Слесарь-ремонтник |
| 10 | Контроль при приподнятом тягово-несущем канате. |
|  | Проверить ролики | См. «Руководство по эксплуатации», гл. 10.4.2 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить подвижность подшипников роликовых балансиров, коромысел и рам. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Наличие износа и зазор подшипника скольжения |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить осевой зазор и отклонение роликов поперек оси каната. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | У роликовых балансиров с отключающими роликами проверить работу отключающего коромысла. | При приподнятом тягово- несущем канате и выдернутом ломающемся проводнике отключающее коромысло должно легко опрокидываться. | Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
|  | Проверить затяжку болтов. Смазать рамы и подшипниковые узлы коромысел при приподнятом тягово - несущем канате через масленки, причем при смазке рамы и коромысла должны быть максимально повернуты вокруг точек смазки. | Смазочные средства см. «Руководство по эксплуатации», в главе4 | Слесарь-ремонтник |
| 11 | Ролики |
|  | Контроль при приподнятом тягово- несущем канате: Вращение роликов | На нормальное вращение вокруг оси, на отсутствие осевого биения и осевого люфта | Слесарь-ремонтник |
|  | Состояние радиального шарикоподшипника Состояние канавок роликов см. «Руководство по эксплуатации», п.10.4.2.2 « Резиновые бандажи» | На отсутствие шумов, ровность хода в сравнении с новыми подшипниками | Слесарь-ремонтник |
|  | Надежность фиксации реборд роликов (см. ежемесячную ревизию) | На слух путем простукивания | Слесарь-ремонтник |
|  | Визуальный контроль на отсутствие трещин в области канавки пружинного кольца | Трещины не допускаются! | Слесарь-ремонтник |
|  | Визуальный контроль на отсутствие трещин и деформации в области корпуса ролика и реборд | Трещины и деформация не допускаются! | Слесарь-ремонтник |
| 12 | Блокировочное устройство с ломающимся проводником |
|  | Произвести функциональный контроль блокировочных устройств с ломающимся проводником. При этом необходимо следить за показаниями приборов и ждать команды с приводной станции. | Путем выдергивания ломающихся проводников. | Инженер по слабым токам Машинист-оператор |
|  | Произвести функциональный контроль блокировочного устройства с ломающимся проводником у отключающих роликов. | Проверить функцию и легкость хода отключающего коромысла путем приподнятия тягово- несущего каната. Предварительно выдернуть ломающиеся проводники! | Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
| 13 | Подвеска (все подвески) (Кресла серии Е98) |
|  | Проверить резиновый демпфер | На отсутствие на них остатков жировой смазки и масла | Машинист-оператор |
|  | Проверить подвеску | При наличии повреждений покрытия нанести цинковую краску кисточкой. | Машинист-оператор |
|  | Дренажные отверстия | Держать открытыми | Машинист-оператор |
|  | Номера кресел | Поменять старые таблички с номерами кресел | Машинист-оператор |
|  | Проверить состояние болтов стопорных элементов | Визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить подвеску на наличие трещин | Трещины не допускаются. | Слесарь-ремонтник |
| 14 | Подвеска |
|  | Контроль горизонтально расположенного резинового демпфера | Правильность функционирования Отсутствие износа Отсутствие трещин и деформации | Машинист-оператор Слесарь-ремонтник |
|  | Крепежные элементы | Все крепежные элементы проверить на прочность посадки и безупречность состояния, при необходимости - заменить | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить подшипники скольжения на наличие износа | Износ не допускается! | Слесарь-ремонтник |
| 15 | Корзина подвески Серия кресел Е98 (все подвески) |
|  | Проверить откидывающееся сиденье | На легкость откидывания | Машинист-оператор |
|  | Проверить на наличие загрязнения сидений и пластиковых деталей | При необходимости - почистить или заменить | Машинист-оператор |
|  | Состояние болтов и стопорных элементов | Визуально | Слесарь-ремонтник |
|  | Все трубчатые конструкции визуально проверить на наличие трещин | Трещины не допускаются! | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 16 | Подвеска Серия кресел Е98 |
|  | Крепежные элементы | Все крепежные элементы проверить напрочность посадки и безупречность состояния, при необходимости - заменить | Слесарь-ремонтник |
|  | Компенсационные грузы | Крепежные элементы компенсационных грузов проверить на прочность затяжки | Слесарь-ремонтник |
| 17 | Скоба 4Е98В(все подвески) |
|  | Проверить установку защитной скобы | См. гл. 12, п. 12.5.7 | Слесарь-ремонтник |
|  | Соединительную трубу и хомуты визуально проверить на наличие трещин. При обнаружении трещин следует изъять подвеску из эксплуатации и немедленно сообщить фирме Доппельмайр. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Тяговый канат | Смазать силиконовым маслом во избежание образования на нем льда. | Машинист-оператор |
|  | Проверить состояние болтов и стопорных элементов | Визуально | Слесарь-ремонтник |
| 18 | Скоба (Серия кресел Е98) |
|  | Проверить опорные узлы защитной скобы и отклоняющего ролика | На наличие износа, трещин. Трещины не допускаются! | Слесарь-ремонтник |
|  | Крепежные элементы | Все крепежные элементы проверить на прочность затяжки и состояние. При необходимости - заменить. | Слесарь-ремонтник |
| 19 | Зажим |
|  | Ревизия и профилактика | См. точные рекомендации в п. 13. | Слесарь-ремонтник |
| 20 | Гидравлика всей дороги |
|  |  | См. точные данные в п. 16 «Общие указания для гидравлических систем» | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверка гидравлического масла | См. данные в п. 16 | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить фильтры | На загрязнение | Слесарь-ремонтник |
| 21 | Гидравлика тормозов |
|  | Проверить предварительное сжатие газа гидроаккумулятора |  | Слесарь-ремонтник |
| 22 | Место сцепки/расцепки |
|  | Проверить регулировку мест сцепки - расцепки | См. руководство по регулировке в гл. 18 | Слесарь-ремонтник |
| 23 | Колесный транспортер |
|  | Контроль клиноременных шкивов и колес (контроль крепежных болтов) | На прочность затяжки | Слесарь-ремонтник |
| 24 | Подшипниковые узлы колес |
|  | Проверить подшипниковые узлы колес | Зазор подшипников, при необходимости подшипники заменить. | Слесарь-ремонтник |
| 25 | Стартовый аппарат/позиции скопления |
|  | Общий контроль | См. «Электромагнитные муфты» (субпоставщики) | Инженер по слабым токам |
| 26 | Точная регулировка |
|  | Общий контроль | См. «Электромагнитные муфты» (субпоставщики) | Инженер по слабым токам |
| 27 | Станционные ролики |
|  | См. главу 10 «Роликовые балансиры». |  | Слесарь-ремонтник Машинист-оператор |
| 28 | Устройство контроля расцепления зажима (зажим не открыт) |
|  | Проверить крепление и положение устройства контроля расцепления зажима | При необходимости - произвести регулировку | Инженер по слабым токам Слесарь-ремонтник |
| 29 | Зажим закрыт перед стартом или выездом |
|  | Проверить крепление и правильное положение диафрагмы | При необходимости - произвести регулировку | Слесарь-ремонтник Инженер по слабым токам |
| 30 | Устройство контроля усилия зажима |
|  | Проверить установку отцепл. направляющей по высоте | При необходимости отрегулировать. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить установку измерительных сенсорных элементов. | При необходимости отрегулировать. | Инженер по слабым токам |
|  | Провести контроль точности калибровочного прибора (класс точности 0,5). |  | Инженер по слабым токам |
|  | Проверить срабатывание электрического устройства контроля усилия зажима | С помощью калибровочного прибора Протокол см. в гл. 18 | Инженер по слабым токам |
|  | Внести в протокол все показания значений усилия зажима при макс. скорости. | См. гл. 13 «Зажимы» | Инженер по слабым токам |
| 31 | Устройство контроля зацепления зажима и контроль диаметра каната +/- 10% |
|  | Проверить крепление и положение устройства контроля зацепления зажима | При необходимости отрегулировать | Слесарь-ремонтник |
| 32 | Контрольная диафрагма |
|  | Проверить функциональность и правильную установку диафрагмы путем приведения ее в действие вручную | При необходимости отрегулировать | Инженер по слабым токам Слесарь-ремонтник |
| 33 | Импульсный датчик – контроль прохождения каната |
|  | Проверить резиновую футеровку | На наличие износа, пи необходимости - заменить | Инженер по слабым токам |
| 34 | Положение каната вертик. и горизонт. |
|  | Проверить крепление и положение устройства зацепления каната | При необходимости отрегулировать. | Слесарь-ремонтник |
| 35 | Система контроля прохождения подвесок |
|  | Проверять крепление контрольного выключателя |  | Инженер по слабым токам |
|  | Проверять подключение контрольного выключателя |  | Инженер по слабым токам |
| 36 | Устройство контроля прохождения стрелок |
|  | Проверять соединительные элементы выключателей | При необходимости - очистить контрольные выключатели | Инженер по слабым токам |
| 37 | Стрелки |
|  | Проверить трос, приводящий стрелки в действие | При обнаружении неисправности - немедленно заменить. | Слесарь-ремонтник |
| 38 | Накопитель |
|  | Общий контроль |  | Машинист-оператор |
|  | Чистка устройства |  | Машинист-оператор |
| 39 | Зарядные устройства |  |  |
|  | Чистка. Проверка аккумуляторов |  | Инженер по слабым токам |
| 40 | Главный двигатель | См. Машины постоянного тока DMIИнструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию АВВ | Инженер электрик |
| 41 | Шкаф управления |  |  |
|  | Щит питания (вводной 0,4кВ) | Осмотр, чистка, протяжка контактных соединений | Инженер-электрик |
| 42 | Тиристорный силовой преобразователь | См. Руководство по обслуживанию «Тиристорные силовые преобразователи DCS для систем приводов постоянного тока 25 … 5150 A DCS 500 DCS 600» АВВ. | Инженер-электрик(0,4кВ) Инженер-слаботочник(24В) |

VII. Контроль каждые 4 года

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий тормоз |
|  | Полностью разобрать тормоз на шкиве, все детали тщательно очистить, нанести новое антикоррозийное покрытие и смазать опорные узлы. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Очистить винтовые пружины, визуально проверить на наличие трещин и нанести новую антикоррозийную защиту. |  |  |
|  | Заменить быстро изнашивающиеся части. |  | Слесарь-ремонтник |
| 2 | Аварийный тормоз |
|  | Полностью разобрать аварийный тормоз, все детали тщательно очистить, нанести новое антикоррозийное покрытие и смазать опорные узлы. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Очистить тарельчатые пружины, визуально проверить их на наличие трещин и нанести новую антикоррозийную защиту. |  | Слесарь-ремонтник |
|  | При сборке тарельчатых пружин обратить внимание на правильность их пакетирования! |  | Слесарь-ремонтник |
|  | Заменить быстро изнашивающиеся части. |  | Слесарь-ремонтник |

VIII. Контроль каждые 6 лет

| № | Часть дороги | Порядок действий/требуемое состояние | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роликовые балансиры |
|  | У роликовых балансиров с большими нагрузками (см. расчет линии каната) необходимо произвести следующий контроль и обслуживание: | Роликовые балансиры разобрать, очистить, тщательно проверить на наличие износа, трещин, деформации, коррозии и т. ft. См. 10.3.3 «Чистка роликовых балансиров» | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить рамы, коромысла и навески | Визуально на наличие трещин и деформации, износа и коррозии. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить подшипники скольжения на наличие износа | Если при повреждении или износе пластикового слоя скольжения виден внутренний слой (бронза или сталь), то необходимо заменить подшипник скольжения. При износе подшипников скольжения следует проверить также износ осей, Повреждение оси приводит к чрезмерному износу подшипников скольжения. | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить оси на наличие износа и коррозии | Трещины не допускаются. Контроль состояния поверхности производится при требовании Технадзора - но не реже, чем через каждые 6 лет эксплуатации. Проверить оси на наличие износа (макс. 0,1 мм), трещин, царапин, выбоин, ржавчины в местах установки подшипников скольжения и при необходимости заменить. Небольшие царапины на поверхности осей зашлифовываются наждачной бумагой (размер зерна Р320). На поверхности никаких повреждений быть не должно (качество поверхности №6). | Слесарь-ремонтник |
|  | Проверить рамы и коромысла на наличие ржавчины и при наличии закрасить эти места цинковой краской. |  | Слесарь-ремонтник |