Приложение №1 к Закупочной процедуре

Техническое задание

Выполнение работ по обработке огнезащитным составом коврового напольного покрытия в помещениях по адресу: г. Красноярск, Железнодорожный р-н, ул. Копылова, д. 2 «а».

| Адрес объекта | 660021, г. Красноярск, Железнодорожный район, ул. Копылова, д.2а |
| --- | --- |
| Основание для проведения работ | Требования по обеспечению противопожарной безопасности в соответствии с п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ №390 от 25.04.2012г.) |
| Характеристики объекта (этажность, площадь) | Помещения на третьем этаже нежилого здания. Стены - ж/б панели; перегородки кирпичные; перекрытия - ж/б плиты; отделка - обои, покраска; полы линолеум, ковровое покрытие по бетонному основанию. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие Лицензии на проведение работ по огнезащите материалов изделий и конструкций. |
| Вид работ | Огнезащитная обработка коврового напольного покрытия антипиреном «Нортекс КП» |
| Требования к сметной документации | Сметную документацию составить в территориальных единичных расценках с последующей индексацией. (Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ согласно МДС81-35.2004) Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета. |
| Требования к качеству, техническим характеристикам, иные показатели к работам | Все работы ведутся в соответствии с требованиями нормативных документов на проведение данных работ, действующих на территории Российской Федерации. Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме. Подрядчик при выполнении работ должен использовать сертифицированные материалы. Предоставление заключения аттестованной лаборатории о качестве огнезащитной пропитки. |
| Требования техники безопасности и охраны труда | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спец одежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |
| Объем выполняемых работ | 100 м2 |
| Срок выполнения работ | 28- 29 апреля 2017г. |
| Режим выполнения работ | В нерабочее время, по согласованию с Заказчиком. |
| Особые условия | Не допускать повреждений отделки помещений, на участке работ. |

Представитель Заказчика: Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» __________________ А.Н. Павлив Исп: Пакулова Т.Н. т: 256 86 82