Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на поставку и монтаж горизонтальных алюминиевых жалюзи на светопрозрачные конструкции (стены) офисного здания Фанпарка «Бобровый лог»

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характеристики объекта (этажность, площадь) | Офисное здание Фанпарка «Бобровый лог» выполнено с наружными стенами из кирпича толщ.640мм. размером 11,28м Х 12,00м; вновь возведенное с наружными стенами - сплошное остекление на металлокаркасе размерами в осях 15,0 м х 27,6 м; - внутренние перегородки - кирпич, ГКЛ, остекленные витражи; - перекрытия – металлические, монолитные железобетонные; - фундаменты под существующим зданием – ленточные железобетонные, под каркасом саркофага - свайные с железобетонным ростверком. Лестницы внутри помещения – металлические. |
| 2 | Требования к работам | - Монтаж стандартный в металлический профиль. -Монтаж сложный в металлический профиль с применением доп. профиля ( уточнить выездом на замер); -Карниз стальной, окрашенный температурным способом в серебристый цвет. -Материал ламелей – алюминий; -Ширина ламелей –25 мм; -Толщина ламелей –18 мкр.; -Цвет – 1852 (серый), карниз и комплектация в цвет -Лесенка и веревочка - серого цвета. -Управление - индивидуально по каждому изделию. -Возможность влажной уборки Все работы ведутся в соответствии с соответствующими нормативными актами на данный вид работ, действующими на территории Российской Федерации: |
| 3 | Объем работ | - 360м2 (уточнить выездом на замер) |
| 4 | Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение по согласованию с Заказчиком. |
| 5 | Требования к исполнителю работ | Опыт производства аналогичных работ не менее 5ти лет, наличие производственной базы. |
| 6 | Требования по охране труда | Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. |
| 7 | Сроки исполнения | До 09 сентября 2017г. |

| Согласовано: Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |
| --- | --- |