# Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку и монтаж   тентовых конструкций  для зрителей.

| № | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Месторасположение объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92 Фанпарк «Бобровый лог» |
| 2 | Размеры габаритные | 10375 х 5000 х 3000 мм. |
|  | Заполнение | Стеклопакет прозрачный |
|  | Диапазон эксплуатации | от -50 ˚С до +40 ˚С |
|  | Крыша | Из алюминиевого профиля, заполнение: сэндвич панель |
|  | Дверь | Встроенные двухстворчатые – 2 шт. |
|  | Электроснабжение, отопление | Электрощиток (220 В) с прибором учета. Проводка кабель медный ВВГ в кабель-канале. Освещение - светильник светодиодный - 4шт., Теплофон 0.7 кВт – 4 шт. |
|  | Цвет | Белый |
|  | Объем работ | - Доставка до места монтажа по адресу: 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, 92 - Монтаж на территории Заказчика. Доставка и монтаж выполняются за счет поставщика. |
| 3 | Требования к выполнению работ | Монтажные работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации и технической документации |
| 4 | Требования к применяемым конструкциям и оборудованию | Применяемые материалы, конструкции должны соответствовать ГОСТ и иметь сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности |
| 5 | Гарантийные обязательства | Не менее 2 лет |
| 6 | Место установки | Согласовывается дополнительно. Технические данные, предоставляются Заказчиком в существующем объеме по запросу Подрядчика |
| 7 | Сроки | До 15 декабря 2018 года |
| 8 | Требования по охране труда | В соответствии с проектом Договора |
| 9 | Дополнительные требования | Согласование состава и объема комплекта рабочих чертежей с Заказчиком в комплекте поставки должны быть паспорт и инструкция по эксплуатации, а также эксплуатационная документация к комплектующему оборудованию |

Заместитель Генерального директора

по производству – главный инженер ООО «Ренонс»                 	_______________А.Н. Павлив

Начальник службы эксплуатации

объектов ООО «Ренонс»						_______________ А.В. Тюлюкин

Заместитель Генерального директора

по безопасности ООО «Ренонс»                 			_______________ А.В. Нахмуров

Заместитель руководителя Дирекции

капитального строительства объектов

Универсиады по безопасности ООО «Ренонс»                 		_______________ Д.Ц. Запорожец

Начальник отдела эксплуатации 					_______________ Т.Н. Пакулова

зданий и сооружений