Приложение №1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на проведение капитального  ремонта горизонтального подруслового  водозаборного сооружения подземного источника воды галерейного типа

Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с Действующими ГОСТ, СНиП ТУ, НПБ, ППБ, СанПиН. Требуемое количество и надежность выполненных работ должна обеспечиваться Подрядчиком путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных мер, эффективного контроля на всех стадиях производственных процессах. Контроль качества работ включает входной контроль конструкций изделий, материалов и оборудования; операционный контроль отдельных строительных  процессов или производственных операций в соответствии с нормативными документами.

Скрытые работы освидетельствуются с составлением актов по установленной форме.

В ходе выполнения работ запрещены мероприятия и способы их реализации. Нарушающие требования строительных, санитарно-гигиенических, эксплуатационно-технических, противопожарных нормативных документов.

Работы выполняются с использованием строительных материалов техники и оборудования  Подрядчика.

| Наименование объекта | Горизонтальное подрусловое водозаборное сооружение подземного источника воды галерейного типа |
| --- | --- |
| Адрес объекта | 660006, г. Красноярск, ул. Сибирская, д. 92 стр.10 |
| Основание для проведения работ | 1. Технический отчет о результатах обследования и выполненных работах по очистке водозабора Фанпарка «Бобровый лог». 2. Проект капитального ремонта горизонтального подруслового водозаборного сооружения подземного источника воды галерейного типа на территории фанпарка «Бобровый лог» ООО «ПСК «ГТС» № КР17-ПД2-КР. |
| Вид строительства | Капитальный ремонт |
| Характеристики объекта | Водозаборный колодец расположен в русле реки Базаиха и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. В верхней части колодца имеется отверстие для поступления воды. Колодец накрыт бетонной крышкой на уровне минимального стояния воды. Колодец соединен двумя самотечными трубами диаметром 300 мм с распределительным колодцем (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). Водозаборная камера имеет длину 24 м, выполнена из перфорированных железобетонных элементов (лотки прямоугольного сечения, размером 2,4×1,2×3,0 м, 8 шт.). Камера обсыпана галечниковым грунтом и заглублена, для исключения промерзания, ниже зимнего уровня воды в реке на 0,5 м. Поступление воды из реки - гравитационное (самотёком через перфорацию). Распределительный колодец расположен на берегу реки и выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. Колодец соединен одной самотечной трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды и другой трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705-80 Ст. 10 – 20). Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8 ( 2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (труба 519 ( 5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). |
| Основные требования | Выполнение строительно - монтажных работ в соответствии с Проектом ООО «ПСК «ГТС» № КР17-ПД2-КР. |
| Общие требования к выполняемым работам | Все работы ведутся в соответствии с нормативными актами на строительство, действующими на территории Российской Федерации . Строительно-монтажные работы (СМР) предусматривают: Вырубка кустарника и мелколесья; Устройство временного проезда; Выемка грунта, демонтаж водозаборной подземной камеры из лотка Л29; Демонтаж смотрового колодца ; Демонтаж временной защитной дамбы; Планировка котлована, откосов под устройство подземной камеры; Замена грунта из под воды до заложения откоса 1:3 Демонтаж - монтаж водозаборной подземной камеры из лотка Л-29 L=3,0м; Прочистка вручную перфорированных лотков Л-29 с отверстиями d32мм; Сверление дополнительных отверстий в стенках лотка d32мм; Монтаж защитной дамбы; Монтаж смотрового колодца d1000; Обратная отсыпка подземной камеры до отм. воды; Обратная отсыпка грунта с устройством берегового откоса; Объем работ предусмотрен в ведомости объемов работ (Приложение №1 к настоящему Техническому заданию), согласно Проекту капитального ремонта горизонтального подруслового водозаборного сооружения подземного источника воды галерейного типа на территории фанпарка «Бобровый лог» КР17-ПД2-КР. Техническая документация предоставляется Подрядчику в электронном и печатном виде, после подписания Соглашения о конфиденциальности. Отступления от проекта допускаются при согласовании между Заказчиком, Разработчиком Технических решений и Подрядчиком с оформлением соответствующего акта. |
| Исполнительная документация | Своевременно передавать Заказчику, исполнительную документацию, оформленную в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Предоставить акты скрытых работ, сертификаты качества на используемые материалы. |
| Планируемые сроки завершения строительно-монтажных работ. | Завершение работ – до 01 октября 2017 г. |
| Данные по сметной документации | Сметная документация составляется вТЕР в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004 ,МДС 81-33.2004) - базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал - по статьям затрат в объеме - Локальной сметы. Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» Подтвердить стоимость материалов неучтенных базой данных. Предоставить в электронном виде Файл сметы в ПО Гранд смета, на электронных носителях). |
| Режим работы | Обеспечить работу на объекте с продолжительностью рабочего дня с 9:00 до 18:00 пять дней в неделю. Изменение -по согласованию с Заказчиком. |
| Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие СРО: в т.ч. п.6-устройство бетонных и ж/б монолитных конструкций: (6.1.- опалубочные работы, 6.2. - арматурные работы, 6.3.- устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций), п.30-гидротехнические работы, водолазные работ: (30.8.-монтаж, демонтаж строительных конструкций в подводных условиях, 30.11.-водолазные (подводно-строительные) работы, в том числе контроль за качеством гидротехнических работ под водой), п.33-работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): (33.12.-дамбы, плотины, канавы, берегоукрепительные сооружения, водохранилища (за исключением объектов гидроэнергетики). Наличие аттестованных водолазов (подводно - строительные) работы. |
| Требования по охране труда | В соответствии с требованиями государственных нормативных актов в области охраны труда и промышленной безопасности. Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за соблюдением норм правил по охране труда возлагается на Подрядчика. Наличие и применение спецодежды и других средств индивидуальной защиты обязательны. |

| Согласовано: Представитель Заказчика: Заместитель генерального директора по производству - главный инженер ООО «Ренонс» |  |
| --- | --- |

________     Павлив А.Н.