Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

На  «Проведение геодезического мониторинга зданий и сооружений»

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| I | Общие данные |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 1.2 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92. |
| 1.3 | Вид работ | Геодезическое наблюдение за осадкой здания СЦ "Оазис". |
| 1.4 | Основные исходные данные | Проектная и исполнительная документация по запросу Подрядчика. |
| 1.5 | Сроки исполнения | До 20 декабря 2018 года |
| 1.6 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие СРО работы в составе инженерно-геодезических изысканий (раздел 1.2) |
| II | Основные требования и цель работ |
| 2.1 | Основная цель работ | Геодезическое наблюдение за осадкой здания СЦ "Оазис". |
| 2.2 | Основные требования | Проведение геодезического наблюдения согласно СП 11-104-97 «Инженерно – геодезические изыскания для строительства» |
| 2.3 | Состав работ по Геодезическому наблюдению | 1. Визуальный осмотр несущих конструкции с целью уточнения объема мест установки контрольных марок для проведения измерений. 2. Метод измерений – геодезическое нивелирование третьего класса. 3. Периодичность циклов: базовая съемка, 4цикла. 4. Срок наблюдений -1 год. 4. По окончанию выполнения работ выдать заключение. |
| 2.4 | Оформление заключения | заключение включает в себя: текстовая часть схемы расположения контрольных марок; ведомости отклонений марок; выводы ( прогноз изменения состояния здания и рекомендации по дальнейшим мероприятиям) |
| 2.5 | Обоснование стоимости работ | - СБЦ с переводом в текущие цены; - Ресурсный метод на основании трудозатрат (расчеты и документы, обосновывающие эти затраты). |

Заместитель Генерального директора  по производству – главный инженер  ООО «Ренонс»

_____________/А.Н. Павлив/

Исп:

Пакулова Т.Н.

Тел: 256 86 82