Приложение № 1 к Приглашению к участию в закупке

Техническое задание

на обследование  технического состояния и  разработку  технических  мероприятий по ремонту сооружения:

«Подпорная стена»,

расположенного по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 1.

| №п | Наименование данных | Содержание данных |
| --- | --- | --- |
| I | Общие данные |
| 1.1 | Заказчик | ООО «Ренонс» |
| 1.2 | Основание для технического обследования состояния зданий и сооружений | Службой эксплуатации выявлены дефекты, образовавшиеся в процессе эксплуатации |
| 1.3 | Местоположение объекта | Красноярский край, 660006, г. Красноярск, Фанпарк «Бобровый лог», ул. Сибирская, д. 92, строение 1 |
| 1.4 | Вид работ | Ремонт |
| 1.5 | Основные исходные данные для обследования технического состояния здания | Проектная и исполнительная документация по запросу Подрядчика. |
| 1.6 | Сроки исполнения | Согласно договорным срокам |
| 1.7 | Требования к исполнителю выполняемых работ | Наличие всех необходимых разрешений и допусков по выполнению работ (СРО), лицензии. |
| II | Основные требования и цель работ |
| 2.1 | Основная цель работ | - Обследование технического состояния подпорной стены для оценки возможности ее дальнейшей безаварийной эксплуатации или необходимости восстановления и усиления. - Определение возможных причин возникновения дефектов и повреждений. |
| 2.2 | Основные требования | Обследование и оценку технического состояния подпорной стены выполнить в соответствии с: - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» (в том числе в соответствии с обязательными приложениями), - СП 13-102-2003 «Правила обследование несущих строительных конструкций зданий и сооружений»; Разработка технических решений должна вестись с учетом: - СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции»; - Справочное пособие к СНиП 2.09.03-85 «Проектирование подпорных стен и стен подвалов» |
| 2.3 | Состав работ по обследованию | При обследовании подпорной стены: - Определить конструктивную схему подпорной стены; - измерить необходимые для выполнения целей обследования геометрические параметры подпорной стены, глубину заложения фундаментной плиты, габариты подошвы, толщину стены; -инструментально определить параметры дефектов и повреждений подпорной стены, выполнить схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера с описанием и фотографиями дефектных участков; - установить наличие аварийных участков (при наличии); - определить фактическую прочность бетона подпорной стены; - определить армирование подпорной стены (вскрытие ж/б конструкций) при необходимости; - установить наличие и состояние гидроизоляции; - выполнить анализ причин появления дефектов и повреждений подпорной стены; - составить итоговый документ (заключение) с выводами по результатам обследования. |
| 2.4 | Анализ результатов обследования | Заключение по итогам обследования должно содержать: - оценку технического состояния (категорию технического состояния); - результаты обследования, обосновывающие принятую категорию технического состояния объекта; - обоснование наиболее вероятных причин появления дефектов и повреждений в конструкциях. |
| 2.5 | Разработка технических мероприятий по ремонту | По результатам обследования разработать технические мероприятия по усилению подпорной стены или замене участка подпорной стены. При разработке технических решений необходимо пользоваться отчетом о инженерно-геологических изысканиях предоставленном Заказчиком. Принятые конструктивные решения после их реализации должны обеспечивать работоспособное техническое состояние подпорной стены. |
| 2.6 | Оформление отчета | Заключение должно содержать: 1)Текстовая часть по итогам инструментального обследования и оценки технического состояния сооружения. 2)Графическая часть по результатам обследования: схемы подпорной стены, чертежи, фотографии. 3)Графическая часть по результатам технических мероприятий по ремонту: общие данные, схема подпорной стены, чертежи конструкций усиления. |
| Заместитель Генерального директора по производству – главный инженер ООО «Ренонс» | _____________________/А.Н. Павлив/ |

Исп:

Пакулова Т.Н.

тел:256 86 82