Приложение к Закупочной процедуре

#### Техническое задание

На  проект капитального ремонта горизонтального  подруслового водозаборного сооружения подземного источника воды галерейного типа.

| № п/п | Перечень основных требований | Показатели требований |
| --- | --- | --- |
| 1. Основные данные и требования |
| 1 | Месторасположение объекта | г.Красноярск Свердловский район, ул. Сибирская, № 92 сооружение 10 водозаборное сооружение. |
| 2 | Основание для проектирования | Техническое задание. |
|  | Исходные данные | Существующая проектная и исполнительная документация и «Технический отчет о результатах обследования и выполненных работ по очистке водозабора на территории фанпарка «Бобровый Лог» (по запросу, после подписания Соглашения о конфиденциальности). |
| 3 | Тип строительства | Капитальный ремонт |
| 4 | Стадийность проектирования | Одна стадия - Рабочая документация |
| 5 | Сроки выполнения работ | Не более 20 двадцати рабочих дней с момента заключения договора. |
| 6 | Требования к исполнителю работ. | Наличие СРО (Проектная документация): 1.1 .Работы по подготовке генерального плана земельного участка; 6.3. Работы по подготовке технологических решений производственных зданий и сооружений и их комплексов 6.5. Работы по подготовке технологических решений гидротехнических сооружений и их комплексов; 9. Работы по подготовке проектов мероприятий по охране окружающей среды; 12. Работы по обследованию строительных конструкций зданий и сооружения; 13 Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). Подтверждение ведения проектной деятельности -от 1 года (копии контрактов, договоров, титульных листов выполненных проектов) |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, общая площадь, вместимость, количество мест, другие характеристики объекта) | 1. Водозаборный колодец (выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. В верхней части колодца имеется отверстие для поступления воды. Колодец накрыт бетонной крышкой на уровне минимального стояния воды. Колодец соединен двумя самотечными трубами диаметром 300 мм с распределительным колодцем (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20). 2. Водозаборная камера (имеет длину 21 м, выполнена из перфорированных железобетонных элементов (лотки прямоугольного сечения, размером 2,4×1,2×3,0 м, 7 шт.). Камера обсыпана галечниковым грунтом и заглублена, для исключения промерзания, ниже зимнего уровня воды в реке на 0,5 м. Поступление воды из реки - гравитационное (самотёком через перфорацию). 3. Распределительный колодец (выполнен из бетонных колец, диаметром 1,5 м. Колодец соединен одной самотечной трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем системы охлаждения воды и другой трубой диаметром 300 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (трубы 319 ( 5 мм, ГОСТ 10705-80 Ст. 10 – 20). 4. Технологический колодец для размещения оборудования системы охлаждения воды (выполнен из профильных бетонных изделий ПТ 20×25, внутренним размером 1,8 ( 2,0 м. На трубе диаметром 300 мм, подающей воду из распределительного колодца установлена ручная задвижка. Технологический колодец соединен одной трубой диаметром 500 мм с технологическим колодцем насосной станции 1-го подъема (труба 519 ( 5 ГОСТ 10705 - 80 Ст. 10 – 20).. 5. Технологический колодец для размещения оборудования насосной станции низкого давления. |
| 8 | Требования к конструктивным решениям | В соответствии с существующим проектом |
| 9 | Виды работ | - Разборка водоприёмного ковша и существующего котлована водозаборной камеры - отсыпка, выравнивание дна водозаборной камеры; - монтаж лотков с заменой поврежденных, заделка стыков между лотками, - монтаж дренажных решёток. - забутовка водозаборного ковша и котлована водоприёмной камеры с лотками бутом фракции 150-250 мм. |
| 10 | Необходимые изыскания | Не требуется |
| 11 | Выполнение экологических и санитарно-эпидемиологических условий к объекту строительства | В соответствии с требованиями экологических, санитарных и строительных норм. |
| 12 | Требования к применяемым конструкциям, материалам | Качество применяемых материалов, оборудования должно соответствовать ГОСТ. |
| 13 | Основные требования к объему выполняемых работ | Разработать рабочую документацию на капитальный ремонт подруслового водозаборного сооружения на территории Фанпарка «Бобровый лог» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от16..02.2008г. №87 в составе: -Пояснительная записка - Расчет ущерба рыбному хозяйству - Схема планировочной организации земельного участка - Конструктивные и объемно-планировочные решения - Проект организации строительства. Документы оформить согласно ГОСТ 21.1101-2013 Система проектной документации для строительства (СПДС). |
| 14 | Согласование проектных решений с контролирующими органами | Выполняет Проектная организация в случае необходимости, согласно нормативных требований для сооружений данного типа (Енисейское территориальное управление федерального агентства по рыболовству) |
| 15 | Выполнение сметной документации | Сметная документация составляется в двух уровнях цен (МДС 81-35.2004) - базисно-индексным методом с применением индексов пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ и оборудования из базисного в текущий уровень цен, утвержденных в установленном порядке на соответствующую дату/квартал - по статьям затрат. В объеме: Объектно сметный расчет и локальные сметы. Составление сметной документации осуществлять с использованием ПО «Гранд-Смета» |
| 16 | Количество экземпляров проекта, выдаваемых заказчику | - рабочую документацию выполнять в 4 экземплярах на бумажном носителе; - сметную документацию – в 4 экземплярах на бумажном носителе; - 1 экземпляр ПСД на электронном носителе (в форматах pdf, dwg, Гранд-смета) с подписью и печатью разработчика. |

Заместитель  генерального директора ООО «Ренонс»

по производству – главный инженер                                     ______________  Павлив  А.Н.