# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на автоматическую промывочную установку

## Требования к техническим характеристикам товара, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:

| Предмет закупки | Технические характеристики |
| --- | --- |
| Автоматическая промывочная установка | Материал корпуса, бака и корзины | Нержавеющая сталь AISI 430 |
|  | Толщина материала корпуса | Не менее 2 мм. |
|  | Материал рампы и труб | Оцинкованная сталь |
|  | Система автоматического контроля | Система автоматического контроля и поддержания температуры. Цифровой датчик температуры. Цифровое реле времени. Система аварийной остановки. Концевой выключатель. Защита от сухого пуска. |
|  | Система фильтрации моющего раствора | Двухступенчатая |
|  | Размеры | Диаметр корзины не менее – 1150 мм. Длина: от 1300 до 1500 мм. Ширина: от 1200 до 1500 мм Высота: не более 1600 мм. Высота рабочего пространства: не менее 630 мм. |
|  | Мощность насоса (суммарная), кВт | Не менее 4 |
|  | Давление насоса, атм | Не менее 3 |
|  | Напряжение насоса, В | 380 В |
|  | Производительность насоса (суммарная), л/мин | Не менее 600 |
|  | Мощность нагревательного элемента (суммарная), кВт | Не менее 6 |
|  | Напряжение нагревательного элемента, В | 220 |
|  | Привод движения корзины | Механический |
|  | Грузоподъемность корзины, кг | Не менее 350 |
|  | Объем моющего раствора, л | Не менее 200 |
|  | Максимальная температура нагрева моющего раствора, 0С | Не менее 90 |
|  | Напряжение питания | 380В |
|  | Передача | От Поставщика Заказчику передается: техническая документация на русском языке (руководство по сервисному обслуживанию, инструкция по эксплуатации), инструменты и принадлежности для обслуживания машины. |
|  | Чистота сделки | Поставщик должен предоставить сертификат соответствия на товар. |
|  | Срок и место поставки (передача товара) | До 28.02.2018 г. Склад Поставщика в г. Красноярск |

Заместитель генерального директора по производству-                                                                                                         Главный инженер                                                                                                  Павлив А.Н.

Главный механик                                                                                                   Бродов В.В.